- 采购人需求：

全自动生化分析仪一台及配套试剂耗材

技术要求

- 仪器配置总体要求：

*1  分析速度：分光光度法≥800测试/小时，离子选择电极法≥600测试/小时。

2  检测项目：生化，免疫，同工酶测定，脂类测定，糖化血红蛋白等。

3  分析方法：终点法，速率法，固定时间法等。

4  同时检测项目≥63项（含ISE）。

5  最小总反应体积≤120ul，在保证结果的前提下可最大程度节约试剂及样品消耗。

*6  专用孵育液循环干式恒温系统：集干式空气浴和水浴的优点：稳定、免维护、无消耗。

*7  比色杯：采用可永久性硬质石英玻璃杯，节约成本。

*8  双进样系统，轨道式连续进样和独立的急诊样本进样盘。

*9  急诊功能：双急诊系统，独立急诊盘和专用的急诊架两种方式随机插入急诊样本。

10  质控和校准管理：使用独立冷藏样品盘，质控和定标可随时测定。

11  光路系统：集束点光源，光栅后分光。

*12  检测波长：≥13个固定波长，波长范围340－800nm。

*13  最小试剂体积10μl。

*14  最小样本体积1.0μl。

*15  简便的维护操作（3步＆60秒更换程序）：不超过3步；不超过60秒；不需要工具，不需定位，不需调整。

16  具有样品针液面探测及防撞保护功能、防堵针报警及自动处理功能。

17  样品质量监测功能：具备乳糜血，黄疸，溶血，血凝块及纤维蛋白原探测及报警和自动处理能力。

18  耗水量≤30L/小时。

*19  试剂通道可开放，且具备与仪器同品牌的原装配套试剂、校准品和质控品，具有完整溯源性；

20  灯泡：钨化卤素灯，寿命≥1000小时。

21  试剂系统：R1:60个位置；R2:48个位置。

*22  仪器运行过程中可不停机加载试剂。

二、试剂要求

1、生化试剂报价：试剂按单个测试进行报价，投标人需标注试剂规格和生产品牌。招标项目明细见后附表。

2、试剂价格不能超过医院收费价格(成本)的15%

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 医院收费 | 品牌 | 规格 | 省标ID号 | 江西省标价 | 投标报价 | 投标价/测试 | 医院拟年采购测试量 | 医院年采购金额总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂 | ALT 丙氨酸氨基转移酶 | 5 |  |  |  |  |  |  | 25844 |  |
| 2 | 试剂 | AST 天门冬氨酸氨基转移酶 | 5 |  |  |  |  |  |  | 20435 |  |
| 3 | 试剂 | ALP 碱性磷酸酶 | 5 |  |  |  |  |  |  | 11401 |  |
| 4 | 试剂 | ALB 白蛋白 | 5 |  |  |  |  |  |  | 18124 |  |
| 5 | 试剂 | TP 总蛋白 | 5 |  |  |  |  |  |  | 14590 |  |
| 6 | 试剂 | TBA 总胆汁酸 | 19 |  |  |  |  |  |  | 16011 |  |
| 7 | 试剂 | TBIL 总胆红素 | 5 |  |  |  |  |  |  | 21926 |  |
| 8 | 试剂 | DBIL 直接胆红素 | 5 |  |  |  |  |  |  | 18614 |  |
| 9 | 试剂 | GGT γ-谷氨酰基转移酶 | 5.7 |  |  |  |  |  |  | 14561 |  |
| 10 | 试剂 | LDH 乳酸脱氢酶 | 5 |  |  |  |  |  |  | 6036 |  |
| 11 | 试剂 | UREA 尿素 | 5 |  |  |  |  |  |  | 20444 |  |
| 12 | 试剂 | UA 尿酸 | 5 |  |  |  |  |  |  | 14250 |  |
| 13 | 试剂 | CHOL 总胆固醇 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10563 |  |
| 14 | 试剂 | GLU 葡萄糖 | 4 |  |  |  |  |  |  | 15238 |  |
| 15 | 试剂 | RF 类风湿因子 | 29 |  |  |  |  |  |  | 922 |  |
| 16 | 试剂 | CYS C 胱抑素C | 58 |  |  |  |  |  |  | 401 |  |
| 17 | 试剂 | P 磷 | 7 |  |  |  |  |  |  | 10885 |  |
| 18 | 试剂 | CA 钙 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10885 |  |
| 19 | 试剂 | MG 镁 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1833 |  |
| 20 | 试剂 | CHE 胆碱酯酶 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10962 |  |
| 21 | 试剂 | CK 肌酸激酶 | 10 |  |  |  |  |  |  | 5971 |  |
| 22 | 试剂 | CREA 肌酐（酶法） | 10 |  |  |  |  |  |  | 20513 |  |
| 23 | 试剂 | HDL-C 高密度脂蛋白胆固醇 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10563 |  |
| 24 | 试剂 | LDL-C 低密度脂蛋白胆固醇 | 11 |  |  |  |  |  |  | 10563 |  |
| 25 | 试剂 | Lp(a) 脂蛋白（a) | 20 |  |  |  |  |  |  | 7408 |  |
| 26 | 试剂 | TG 甘油三酯 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10563 |  |
| 27 | 试剂 | CKMB 肌酸激酶同工酶 | 10 |  |  |  |  |  |  | 6006 |  |
| 28 | 试剂 | APOA1 载脂蛋白A1 | 8 |  |  |  |  |  |  | 5478 |  |
| 29 | 试剂 | APOB 载脂蛋白B | 8 |  |  |  |  |  |  | 5478 |  |
| 30 | 试剂 | ADA 腺苷脱氨酶 | 15 |  |  |  |  |  |  | 7429 |  |
| 31 | 试剂 | AMY α-淀粉酶 | 10 |  |  |  |  |  |  | 5897 |  |
| 32 | 试剂 | ASO 抗链球菌溶血素〝O〞 | 24 |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |
| 33 | 试剂 | HCY 同型半胱氨酸 | 48 |  |  |  |  |  |  | 461 |  |
| 34 | 试剂 | LIP 脂肪酶 | 10 |  |  |  |  |  |  | 5815 |  |
| 35 | 试剂 | UTP 脑脊液/尿液总蛋白 | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 36 | 试剂 | 5NT 5`-核苷酸酶 | 10 |  |  |  |  |  |  | 7398 |  |
| 37 | 试剂 | AFU α-L-岩藻糖苷酶 | 15 |  |  |  |  |  |  | 7398 |  |
| 38 | 试剂 | G6PD 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 10 |  |  |  |  |  |  | 203 |  |
| 39 | 试剂 | K 钾 | 5 |  |  |  |  |  |  | 11211 |  |
| 40 | 试剂 | NA 钠 | 5 |  |  |  |  |  |  | 11211 |  |
| 41 | 试剂 | CL 氯 | 5 |  |  |  |  |  |  | 11246 |  |
| 42 | 耗材 | 清洗液 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 43 | 耗材 | 碱性清洗液 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 44 | 耗材 | 酸性清洗液 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 45 | 定标、质控 | 生化多项校准品 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 46 | 定标、质控 | 总胆汁酸校准品 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 47 | 定标、质控 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 48 | 定标、质控 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 49 | 定标、质控 | 类风湿因子校准品 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 50 | 定标、质控 | 胱抑素C校准品 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 51 | 定标、质控 | 生化多项质控品 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 52 | 定标、质控 | 生化多项质控品 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 53 | 定标、质控 | 血清蛋白质控品 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 54 | 易损件 | 光度计灯 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 55 | 易损件 | 滚压泵管路 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 56 | 易损件 | 样品注射器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 57 | 易损件 | 冲洗注射器 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 58 | 易损件 | 冷却液 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 59 | 易损件 | 搅拌浆 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 60 | 易损件 | L搅拌针 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 61 | 易损件 | 样品针 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 62 | 易损件 | NA电极 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 63 | 易损件 | K电极 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 64 | 易损件 | CL电极 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 65 | 易损件 | 参考电极 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| 备注：医院测试量以实际采购量为准。 |

评分标准：

- 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的主要参数要求的投标将被否决，视为无效投标。

2、在满足仪器配置总体要求情况下，试剂年采购金额合计最低者中标。